CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

Prilaz Tomislava Špoljara 2, 10040 Zagreb-Dubrava, p.p. 123

tel.: +385 1 2911 665 centrala  		  	                          žiro račun: 2390001-1100024115

tel.: +385 1 2911 673 računovodstvo          			                                 OIB: 31982620821	             fax: +385 1 2982 522		 			      e-mail: centar-dubrava@zg.t-com.hr

web: www.centardubrava.hr

Klasa: 406-01/21-02/19

Urbroj: 251-270-08-01-21-2

Zagreb, 19. travnja 2021.

Predmet: Nabava opreme za praonicu Centra,

- poziv na ponudu.

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava , u svojstvu naručitelja,  sukladno odredbama Pravilnika Centra o jednostavnoj nabavi, upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

- Opis predmeta nabave

Predmet nabave je dobava, isporuka i instalacija opreme u praonicu Centra sukladno Troškovniku koji se nalazi u privitku ovog poziva i čini njegov sastavni dio.

- Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00  kuna bez PDV-a

- Uvjeti nabave

- Način izvršenja: sklapanje  Ugovora

- Količine: sukladno troškovniku

- Jamstveni rok za isporučenu opremu: najmanje 12 mjeseci

- Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja Ugovora

- Mjesto izvršenja: Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2

- Rok način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će isporučenu i  instaliranu opremu platiti virmanom u roku od 30 dana. Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od dana dana kada je dužnik primio račun. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja uz poziv na broj ugovora.

- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):

u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om.

Jedinične cijene iz troškovnika NE MOGU SE MIJENJATI  za vrijeme trajanja ugovora.

- Kriterij odabira ponude:

- (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva) najniža cijena.

- Dokazi sposobnosti:

- Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta (Izvod ili dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana dostave poziva. Dokaz se dostavlja se u preslici).

- Izjava o nekažnjavanju koju je potrebno ispuniti i ovjeriti od strane Ponuditelja. Nije potrebna ovjera kod Javnog bilježnika.

- Potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne može biti starija od 30 dana računajući od dana dostave poziva. Dokaz se dostavlja u preslici.

- Izjava o jamstvenim rokovima i osiguranom servisu za nuđenu opremu

- Jamstva:

- odabrani ponuditelj je obvezan u roku od osam dana od dana potpisa Ugovora o nabavi dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vidu bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos od 10% od ukupne ugovorne cijene.

- Sastavni dijelovi ponude:

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Dokazi (traženi dokumenti i Izjave)

Jamstva (Izjava)

- Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji se nalaze u privitku ovog  Poziva, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

- Rok dostave ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici do 27. travnja 2021. godine do 10 sati   na adresu Naručitelja: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Zagreb, Prilaz Tomislava Špoljara 2, s   naznakom „NE OTVARATI –  ponuda za nabavu (navesti predmet nabave).

Otvaranje ponuda nije javno.

- Ostalo

Upit u vezi predmeta nabave možete dostaviti na e-mail :

ponuda@centardubrava.hr

- Obavijesti o odabiru:

Pisanu obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Centar će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

mr.sc. Liliana Kalčić Galeković,v.r.

Privitci:

  - Obrazac ponudbenog lista

  - Troškovnik opreme

  - Obrazac Izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

  - Obrazac Izjave o jamstvenim rokovima i osiguranom servisu opreme

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:    OPREMA ZA PRAONICU CENTRA

Naziv i sjedište naručitelja:

Naručitelj  je Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Prilaz Tomislava Špoljara 2, 10040 Zagreb, MB 03217191, OIB 31982620821, telefon + 385 1 2911-665, telefaks + 385 1 2911-673, www.centardubrava.hr

Podaci o ponuditelju:

| Zajednica ponuditelja (zaokružiti) | DA NE |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuditelja/člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem |  |
| OIB | IBAN: |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| Adresa e-pošte |  |
| Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) | DA NE |
| Kontakt osoba ponuditelja |  |
| Broj telefona |  | Broj faxa |

Cijena ponude:

| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Iznos poreza na dodanu vrijednost |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

NAPOMENA: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, a u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Rok valjanosti ponude:  30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će robu  platiti Isporučitelju virmanom u roku od 30 dana. Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od dana kada je dužnik primio račun. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja, uz poziv na broj naruđžbenice i otpremnice.

U __________, ___.___. 20___. godine.

(mjesto)           (datum)

Za ponuditelja

M.P.

______________________________

(potpis ovlaštene osobe)

# TROŠKOVNIK OPREME ZA PRAONICU CENTRA

| RED.BR. | VRSTA ROBE-MATERIJALA | JED.MJ. | KOLI-ČINA | PONUĐENI PROIZVOD-USLUGA | JED. CIJENA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PROIZVOĐAČ | TIP |  |  |
| 1 | Stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja min. 14kg električni – sa sustavom za samopodmazivanje ležaja - kapacitet punjenja min. 14 kg - mikroprocesorsko upravljanje na hrvatskom jeziku - centrifuga min 1000 o/min - volumen bubnja min 140lit - medij za zagrijavanje vode - električna energija max 12kW - snaga elektromotora max 3kW - dimenzije max. 800x1000x1300mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stroj za sušenje rublja kapaciteta punjenja 16-20kg električni – sa sustavom za optok zraka - kapacitet punjenja 16-20 kg - mikroprocesorsko upravljanje na hrvatskom jeziku - volumen bubnja min 300 lit - vrtnja bubnja u oba smjera - ugrađen sustav za optok zraka (povrat korištenog zraka u proces sušenja - ušteda energije) - medij za zagrijavanje - električna energija max 18kW - snaga elektromotora ukupno max 1kW - dimenzije max. 850x1100x1750mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stroj za pranje rublja kapaciteta punjenja min 8 kg električni - kapacitet punjenja min. 8kg - mikroprocesorsko upravljanje - centrifuga min. 1000 o/min - volumen bubnja min. 60lit - medij za zagrijavanje vode - električna energija - ukupna snaga stroja max. 4 kW - dimenzije max. 600x800x900mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kolica za prijevoz rublja - Služe za transport rublja - Izrađen od anodiziranog aluminija - Može biti u obliku kontejnera ili stalaže - Dva okretna i dva fiksna kotačića (mm) 100-110 - Dimenzije unutrašnje (mm) (šxdxv) max. 950x550x600 - Dimenzije vanjske (mm) (šxdxv) max. 1000x600x800 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Pokretni kontejner za transport i skladištenje rublja - Služi za transport i skladištenje rublja / čistog ili prljavog - Izrađen od pocinčane nehrđajuće žice - Može biti u obliku kontejnera ili stalaže - Dva okretna i dva fiksna kotačića sa kočnicom promjera (mm) 125-130 - Dimenzije unutrašnje (mm) (šxdxv) max. 800x550x1450 - Dimenzije vanjske (mm) (šxdxv) max. 850x650x1660 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Pokretni higijenski kontenjer za transport prljavog rublja - Izrađena od aluminija - Zglobni zaklopci koji se otvaraju po duljini (gore-dolje) - Drenažni pipac na dnu kolica - Utovarni kapacitet spremnika vreća od 70 lit (kom) min.7 - Dva okretna i dva fiksna kotačića promjera (mm) 160-200 - Dimenzije (mm) (šxdxv) max. 1200x700x1450 | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Vreća za transport rublja - Kapacitet (kg) 15-20 - Promjer pune vreće (cm) min. 40 - Izrađena od 100% poliestera 125 | Kom | 30 |  |  |  |  |
| Sveukupna ponudbena cijena (bez PDV-a): |  |
| PDV: |  |
| Sveukupna ponudbena cijena (sa PDV-om): |  |

Slovima: ___________________________________________________________.

NAPOMENA: Usluga dostave i instalacije opreme na adresu Naručitelja mora biti uračunata u cijenu.

Ponuditelj:

U_______________, dana_________2021g.

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI

JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

U postupku nabave koji provodi Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava,  za nabavu

___________________________________________________________________

(naziv predmeta nabave)

ponuditelj _________________________________________ izričito potvrđuje

(naziv ponuditelja)

slijedeće:

- da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

- da će bjanko zadužnica biti u visini od 10 % (deset posto) ugovorene sveukupne cijene s pripadajućim PDV-om

- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati prilikom potpisa ugovora o nabavi s rokom valjanosti 30 dana od  isteka ugovora;

- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza;

a što ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

U ______________, ______________20___ godine

ZA PONUDITELJA:

(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)

M.P.			______________________________

IZJAVA PONUDITELJA

O JAMSTVENIM ROKOVIMA I OSIGURANOM SERVISU ZA NUĐENU OPREMU

U postupku jednostavne nabave koji provodi Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava,  za nabavu

___________________________________________________________________

(naziv predmeta nabave)

ponuditelj _________________________________________ izričito potvrđuje

(naziv ponuditelja)

slijedeće:

- da jamstveni rok na nuđenu opremu iznosi najmanje 12 mjeseci

- da je za nuđenu opremu osiguran  servis na području grada Zagreba

a što ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

U ______________, ______________20___ godine

ZA PONUDITELJA:

(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)

M.P.			______________________________

# Footnotes

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta,ako je primjenjivo.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.